Notations symboliques

| MAS | Machine Asynchrone à cage |
| --- | --- |
| MADA | Machine Asynchrone à Double Alimentation |
| MSAP | Machine Synchrone à Aimant Permanant |
| GSAP | Génératrice Synchrone à Aimant Permanant |
| DC / AC | Continu / Alternatif |
| IGBT | Insulated Gate Bipolar Transistor |
| MLI | Modulation de largeur d’impulsions |
| M.P.P.T | Maximun Power Point traking |
| PI | Proportionnel Intégral. |
| IP | Intégral Proportionnel. |
|  | Vitesse du vent |
|  | Couple aérodynamique de l’éolienne |
|  | Angle d’orientation des pales |
| R | Rayon de la pale |
| Cg | Couple résistant (issu du multiplicateur) |
|  | Vitesse angulaire de la turbine |
|  | Vitesse mécanique de la génératrice |
|  | Vitesse mécanique de référence |
|  | Inertie de la turbine |
|  | Inertie da la pale |
|  | Inertie da l’arbre |
|  | Inertie de la génératrice |
|  | Puissance de l’éolienne |
|  | Masse volumique de l’air 1,225 kg.m-3 |
|  | Surface circulaire balayée par la turbine (S = π .R2) |
|  | Ratio de vitesse |
| V1, V2 | Vitesse du vent respectivement en amont et en aval de l'éolienne |
|  | Puissance maximale de l’éolienne |
|  | Coefficient de puissance |
|  | Coefficient de puissance maximal théorique |
|  | Aérodynamique disponible sur l'arbre d'un aérogénérateur |
|  | Puissance mécanique disponible sur l'arbre du générateur électrique |
|  | Puissance électrique produite |
|  | Vecteur vitesse du vent |
|  | Composante de la vitesse du vent due à la rotation de la turbine |
|  | Résultante des vecteurs et |
|  | Vecteur force représentant la poussée axiale sur une pale |
|  | Vecteur force représentant la poussée en direction de la rotation sur la pale |
|  | Résultante de et |
| i | Angle d'incidence des pales d'une éolienne à axe horizontal |
| g | Glissement d'une machine asynchrone |
| Pn | puissance nominale de l’éolienne. |
| v0 | valeur de vitesse pour laquelle le rotor de la turbine commence à tourner |
| vn | valeur de vitesse pour laquelle la puissance nominale est atteinte |
| vf | vitesse pour laquelle le générateur commence à fournir de la puissance |
| vhs | valeur de la vitesse pour laquelle la machine doit être arrêtée |
| Ωcut_in | Vitesse mécanique de la génératrice à laquelle l’éolienne est démarrée |
| Ωcut_out | Vitesse mécanique de la génératrice à laquelle l’éolienne est arrêtée |
| db | Coefficient de frottement de la pale par rapport à l’air |
| Kb | Élasticité de la pale |
| f pale | Coefficient de frottement de la pale par rapport au support |
| Kh | Élasticité de l’arbre |
| Dh | Coefficient de frottement de l’arbre par rapport au multiplicateur |
| dg | Coefficient de frottement de la génératrice |
| Tbj Avec | Force de pousser applique à la pale |
| Avec | Vitesse d’orientation de la pale |
| G | Gain du multiplicateur |
|  | Couple mécanique total appliquée au rotor de l’éolienne |
|  | Couple électromagnétique |
|  | Couple électromagnétique de réglage |
|  | Couple des frottements visqueux |
|  | Vitesse angulaire de synchronisme (relative aux grandeurs statorique) |
|  | Pulsation du réseau d’alimentation triphasé statorique |
| p | nombre de paires de pôles |
|  | Angle entre le repère statorique et le repère rotorique |
| θs | Angle relatif aux grandeurs statorique |
| θr | Angle relatif aux grandeurs rotorique |
| vsabc, vrabc | Tensions triphasées statorique et rotorique de la machine asynchrone |
| isabc, irabc | Courants triphasées statorique et rotorique de la machine asynchrone |
| Φsabc, Φrabc | Flux triphasées statorique et rotorique de la machine asynchrone |
| Rs, Rr | Résistance d'une phase statorique et rotorique |
| Φrabc | Flux totaux aux enroulements a, b et c du rotor |
| Ts , Tr | constante de temps statorique et rotorique |
| , | Vecteur courant statorique et rotorique |
| , | Vecteur flux statorique et rotorique |
| ls, lr | Inductances propres statorique et rotorique |
| ms, mr | Inductance mutuelle statorique et rotorique |
| Ls , Lr | Inductances cycliques statorique et rotorique |
| M | Inductance cyclique entre stator et rotor |
| Lso, Lro | Inductance homopolaire statorique et rotorique |
| Mmax | Valeur maximale des coefficients d’inductance mutuelle stator- rotor |
| , | Tensions statorique et rotorique dans le repère de park |
| , | Courants statorique et rotorique dans le repère de park |
| , | Composante homopolaire de la tension statorique et rotorique dans le repère de park |
| , | Composante homopolaire du courant statorique et rotorique dans le repère de park |
| , | Composante homopolaire du flux statorique et rotorique dans le repère de park |
| , | Composante directe de la f.e.m. aux bornes du stator et le rotor |
|  | Coefficient de dispersion |
| C | Capacité d'un condensateur |
|  | Puissance instantanée absorbée par la machine |
| avec | Interrupteur statique et la diode de récupération |
| Vab , Vbc , Vca | Tension simple de l’onduleur |
| E | Tension d’entrée de l’onduleur |
| Vp , fp | Amplitude et la fréquence de la porteuse |
|  | Composante du flux statorique estimé |
| , | Tensions de référence (réglage) rotorique |
| C(s) | Régulateur de vitesse |
| , , | Fonction de transfert continue |
|  | Coefficient d’amortissement |
|  | Pulsation électrique |
| ,, , , | Gain de l’action proportionnelle |
| , , , , | Gain de l’action intégrale |